# TABLA DE CONTENIDO

# ANTECEDENTES...............................................................................................................................1

1.	INTRODUCCION	1-1

2.	INVENTARIO, CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS REDES MATRICES DE DISTRIBUCIÓN	2-1

2.1.	INVENTARIO DE LAS LÍNEAS MATRICES DE DISTRIBUCIÓN	2-1

2.1.1	INFORMACIÓN BASICA RECOPILADA	2-1

2.1.2	VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LAS LÍNEAS Y ACCESORIOS DE LA INFORMACIÓN DIGITAL.	2-4

2.1.3	CONFORMACIÓN DE LAS COBERTURAS DEFINITIVAS	2-7

2.1.4	PARÁMETROS CONSIDERADOS PARA LA CLASIFICACIÓN	2-8

2.1.5	CARACTERIZACIÓN DEL INVENTARIO	2-11

2.1.6	CLASIFICACIÓN SEGÚN CARACTERÍSTICAS	2-13

2.1.7	CONCLUSIONES	2-23

2.2.	INVENTARIO ELECTROMECÁNICO	2-24

2.2.1	INFORMACIÓN RECOPILADA	2-24

2.2.2	CONFORMACIÓN DEL INVENTARIO FINAL	2-25

2.2.3	CARACTERIZACIÓN DEL INVENTARIO DE VÁLVULAS.	2-26

2.2.4	CLASIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE VÁLVULAS	2-26

2.3.	IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE CORREDORES CON AFECTACIÓN DE       PREDIOS	2-36

# INDICE DE TABLAS

Tabla No. 2.1.1.  Información digitalizada en excell para aplicación Avenue.	2-7

Tabla No. 2.1.2.  Longitudes de tubería para las fuentes consultadas según clasificación por diámetros.	2-14

Tabla No. 2.1.3. Porcentajes de tubería instalada para la clasificación según diámetros con  relación al  índice total IN-METER.	2-16

Tabla No. 2.1.4.  Longitudes totales de tubería para las fuentes consultadas y según norma de fabricación.	2-17

Tabla No. 2.1.5.  Porcentajes de longitud instalada para la clasificación según norma de fabricación.	2-17

Tabla No. 2.1.6.  Longitudes de tubería instalada para las fuentes consultadas y según  clasificación por edad.	2-19

Tabla No. 2.1.7.  Porcentajes de tubería instalada para la clasificación según edad.	2-19

Tabla No. 2.1.8.  Porcentaje de participación respecto a la longitud final instalada.	2-21

Tabla No. 2.1.9.  Clasificación de las tuberías por zonas de servicio	2-22

Tabla No. 2.2.1.  Clasificación de válvulas por diámetro en Estructuras de Control	2-28

Tabla No. 2.2.2.  Clasificación por tipo de válvula	2-30

Tabla No. 2.2.3.  Clasificación según marca	2-31

Tabla No. 2.2.4.  Clasificación por diámetro.  Válvulas directas sobre las líneas	2-33

Tabla No. 2.2.5.  Clasificación por tipo de válvula.  Válvulas directas sobre la línea	2-34

Tabla No. 2.3.1. Relación preliminar de  líneas con corredores invadidos	2-37

INDICE DE GRÁFICAS

Gráfica No. 2.1.1.  Longitudes de tubería instalada por diámetros................................................2-14

Gráfica No. 2.1.2.  Longitudes de tubería instalada por in-meter (pulg-ml).	2-15

Gráfica No. 2.1.3.  Longitudes de tubería instalada por material.	2-18

Gráfica No. 2.1.4.  Longitudes de tubería instalada por edad.	2-20

Gráfica No. 2.1.5.  Longitudes de tubería instalada por clase de tubería	2-21

Gráfica No. 2.2.1.  Válvulas por diámetro en Estructuras de Control	2-29

Gráfica No. 2.2.2.  Clasificación de válvulas en estaciones de control y tanques por tipo	2-30

Gráfica No. 2.2.3.  Clasificación de válvulas en estaciones de control por marca	2-32

Gráfica No. 2.2.4.  Clasificación por diámetro.  Válvulas directas sobre las líneas matrices	2-33

Gráfica No. 2.2.5.  Clasificación por tipo de válvula.  Válvulas directas sobre las líneas         matrices	2-34

ANTECEDENTES

La aparición de daños en una red de distribución de acueducto, en forma reiterada y gradualmente en aumento es una evidencia de la extinción de la vida útil de las tuberías.  Los daños son un problema tanto para la empresa que presta el servicio como para la comunidad.  Aparte del desgaste operativo y financiero de la empresa de servicios públicos, hay un impacto urbano generado entre otras causas, por la discontinuidad del servicio, la vulnerabilidad temporal para atender incendios, los posibles daños a otras obras de infraestructura y a las viviendas, y a las incomodidades para peatones y vehículos.  Este impacto deteriora la imagen de la Empresa ante el usuario y presiona a la misma para solucionar inmediatamente el problema o programar acciones tendientes a minimizarlo en el futuro.

Además del deterioro producido a través de los años por la acción natural del fluido que se conduce y de las cargas externas que rodean los conductos, varias son las causas que producen roturas de las tuberías, a veces más pronto de lo que se espera, éstas se pueden agrupar en: 1. Clase, calidad y edad de la tubería, 2. Características circundantes de la tubería instalada, 3. Calidad de la mano de obra en la instalación, 4. Condiciones de servicio, operación y mantenimiento, 5. Efectos naturales externos (geotécnicos, geológicos y producto del medio).

Es importante recalcar que el parámetro edad no es el único a considerar o el de mayor peso, tal y como se ha demostrado en numerosas investigaciones realizadas en E.U, en las cuales tuberías muy antiguas están en buen estado y otras de menos edad presentan condiciones de deterioro que requieren renovación o rehabilitación.

En consecuencia, es importante, que las empresas de servicios públicos, se conciencian de la necesidad de consolidar el financiamiento de proyectos de rehabilitación de redes matrices, que permitan aumentar la vida útil de las tuberías, estableciendo especial atención al programa de gestión para seguimiento y toma de decisiones.

Con el objeto de minimizar estos problemas, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, ha contratado el Estudio para la evaluación del estado de la red matriz de distribución del sistema de acueducto de Bogotá D.C y la formulación de un programa estructurado para su rehabilitación, el cual comprende una evaluación Estructural, Hidráulica, Geológica, Geotécnica y Geosísmica, con el fin de determinar sitios críticos de las redes matrices del sistema de acueducto, y los tramos a rehabilitar siguiendo una priorización, las técnicas de rehabilitación a aplicar y la formulación de un programa estructurado para esta rehabilitación.

La red matriz de distribución de agua potable de la ciudad de Bogotá cubre la totalidad del área metropolitana incluyendo las líneas de conducción que suministran agua a los municipios circunvecinos de Funza, Madrid, Mosquera, Chía, Soacha, Cajicá, La Calera, Tocancipá y Gachancipá.

La red  de sur  a norte, limita con el Embalse La Regadera, hasta la altura de  las localidades de Usme, San Cristobal y Ciudad Bolivar, y continúa en la zona centro y norte de la ciudad hasta la Vereda de Torca, en el límite con el Municipio de Chía. Más al norte se encuentra la conducción que proviene de la Planta de Tibitoc y  que bordea la margen izquierda del río Bogotá.

En el sector oriental  de la ciudad, la red de distribución cubre todo el piedemonte de los cerros orientales incluyendo las localidades de Usaquén, Chapinero, Candelaria y San Cristobal procedente de Chingaza-Wiesner. La red se proyecta por el occidente hasta la margen izquierda del río Bogotá,  cubriendo las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa. De la localidad de Fontibón parte una línea de conducción hacia el occidente hasta los municipios de Funza, Madrid y Mosquera.

# introduccion

Dentro del Contrato No. 1-02-8300-050-2000 y el cronograma correspondiente se tiene contemplado en la Fase I “Evaluación de la red matriz del sistema de acueducto” , la ejecución de la Actividad No. 2 “Análisis General, Evaluación y Clasificación  del Estado de La Red Matriz y su Funcionamiento”, y como resultado de su desarrollo la presentación de éste informe, el cual contempla como aspecto fundamental la priorización de las zonas críticas de la red matriz de acueducto.

Capítulo 2.  Inventario, caracterización y clasificación de las redes matrices de distribución:  Se describe el proceso de conformación del inventario de líneas de la Red Matriz de Distribución y el inventario Electromecánico.

Capítulo 3.	 Inventario, clasificación de daños y mantenimiento red matriz:  Se describe la información con la que se conformó el inventario de daños de la red matriz, y se hace un análisis del mismo para un perido de 10 años, de 1990 a 2000 exceptuando el año 1991 para el cual no se encontró información.

Capitulo 4.  Análisis e identificación de sitios críticos:  Se presenta el análisis y descripción general de los sitios criticos identificados para cada una de las áreas evaluadas, tales como Geología y Geotecnia, Estructuras e Hidráulica.

Capitulo 5.  Area electromecánica.  Análisis y evaluación del fenómeno de corrosión en las tuberías matrices del acueducto:  Se presentan algunas consideraciones generales respecto al fenómeno de corrosión relacionadas con las tuberías de la Red Matriz, tipos de protecciones que se pueden emplear, además se presenta el programa de toma de muestras y ensayos de laboratorio.

Capitulo 6.  Priorizacion de sitios critos: En este numeral se presenta la calificación global para cada línea de la red y la jerarquización de los sitios críticos, obtenida con base en las calificaciones dadas por los especialistas de las diferentes áreas temáticas involucradas en el Estudio de la Evaluación de la Red Matriz (Propiedades Físicas y Geométricas, Geología, Geotecnia, Estructural e Hidráulica.

Capítulo 7.  Técnicas de rehabilitación:  Se establece una descripción general de algunas técnicas de rehabilitación existentes, así mismo, se presenta un resumen del proceso de rehabilitación de la la línea Tibitoc-Casablanca de 78” de diámetro.

Capítulo 8.	  Sistema de información geográfica:  Se presentan algunas consideraciones respecto a la configuración del Modelo de Datos.

# inventario, CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS redes matrices DE DISTRIBUCIÓN

## Inventario DE LAS líneas MATRICES de DISTRIBUCIÓN

Para la elaboración del inventario de las redes matrices y su clasificación según las características definidas para las tuberías como son, diámetro, edad, material,  clase y longitud se adelantó el procedimiento descrito en el documento JR-052-PCC-01-01, “Descripción Metodología para la Elaboración del Inventario y Caracterización de la Red Matriz”. El cual se resume así:

### informaciÓn basica RECOPILADA

#### Información en medio digital

Del Centro de Información Geográfica (CIG) de la EAAB–ESP se recibieron:

- Las coberturas que conforman la base cartográfica.

- Las coberturas de las redes del sistema de acueducto

Dentro de la información que conforma la base cartográfica se encuentran los siguientes elementos:

- 16 Ortofotos en escala 1:10,000 del IGAC, mosaicos de 1993 a 1997

- Cobertura de localidades del DACD

- Cobertura de barrios del DACD

- Cobertura de la red vial del DACD

- Cobertura del perímetro de manzanas del DACD con precisión para salida gráfica 1:1,000

La información correspondiente a todas las redes de acueducto incluye las actualizaciones hechas por el Consultor Carlos Giraldo L. en lo referente a la incorporación de 250 obras adicionales entregadas por el CIG de la EAAB-ESP; algunas obras de renovación entregadas por la EAAB-ESP y planos de sectorización elaborados por la Unión Temporal SAFEGE - HIDROTEC - SEM y que está conformada por los siguientes elementos:

- Cobertura de nodos correspondiente a la red de acueducto de la EAAB-ESP.  Se consideran como nodos o puntos principales aquellos elementos que hacen parte fundamental de la definición topológica del sistema o influyen en el comportamiento hidráulico del mismo de una manera significativa.

- Cobertura de puntos correspondiente a la red de acueducto de la EAAB-ESP. Se considera como punto la localización de un elemento secundario para la representación topológica del sistema o para el funcionamiento hidráulico del mismo, de los que interesa conocer ciertas características básicas.

- Cobertura de tramos correspondiente a la red de acueducto de la EAAB-ESP. Se considera como tramo la localización geográfica de todo conducto que hace parte de la red principal, la cual a su vez está conformada generalmente por todas las tuberías de 75 mm de diámetro o mayores, aunque en algunas zonas antiguas de la ciudad se encuentran redes de diámetros inferiores.

Adicionalmente, se recibieron tres coberturas correspondientes a la red matriz del sistema de acueducto, dos de las cuales (tramos y nodos) se generaron a partir de trabajos de actualización de registros de obra construida directamente ejecutados por el CIG y la otra (tramos), bastante esquemática, obtenida como resultado del estudio sobre el análisis de la vulnerabilidad de la Red Matriz desarrollado por la firma Consultoría Colombiana S.A en el año 2000.

#### Información en medio impreso

De la Dirección de Diseño y Planeamiento Urbano de la EAAB-ESP se obtuvo copias en segundos originales de las planchas en escala 1:5,000 las cuales contienen la información correspondiente a las redes de acueducto en planta.

El Ingeniero Posidio Daza Caballero Jefe de la División Operación Acueducto, facilitó una cartilla de planchas reducidas de las  1:5000 con anotaciones de campo que incluyen actualizaciones del sistema red matriz de distribución.

De la Dirección de Diseño y Planeamiento Urbano de la EMPRESA se obtuvo el acceso para consulta de todos los planos de obra construida que se encuentran en ésta dirección con los registros de los trabajos adelantados sobre la red matriz, en cuanto a plantas - perfiles en escalas generalmente de 1:500 y 1:1,000. y demás detalles constructivos de las distintas líneas, así como de las diferentes estructuras.

De la firma American Pipe and Construction Intl., se obtuvo el acceso para la consulta de todo el archivo de planoteca donde se encuentran los planos de obra construida  y planos de taller para las líneas construidas con las tuberías fabricadas por ésta firma.

De la Dirección de Operación y Control Acueducto se obtuvo acceso a todos los documentos dispuestos en la biblioteca y planoteca de ésta dirección, en donde para el tema específico del inventario de las redes matrices se encontraron informes sobre localización de accesorios para varias líneas, así como esquemas de esquinas e informes finales de Interventoría en la fase de construcción con detalles de la localización de tuberías y accesorios.

De ésta misma Dirección se obtuvo copia del informe final de la firma Consultoría Colombiana S.A del estudio para el Análisis de Vulnerabilidad del Sistema de Distribución de la Red matriz del Sistema de Acueducto de Santa Fe de Bogotá D.C y el Municipio de Soacha, abril de 2000 y última revisión  de octubre de 2000.

### Verificación y Revisión de lAS LÍNEAS y accesorios DE la información digital.

Para la validación de la información obtenida en medio digital y como una forma de adelantar una verificación y revisión de su contenido se procedió en primera instancia a adelantar una comparación de los alineamientos de las redes matrices allí incluidas con las contenidas en los distintos planos de obra y planchas 1:5000.

De lo anterior se pudo detectar que alrededor de la cuarta parte de las líneas matrices incluidas en los planos digitales presentaban desviaciones en sus alineamientos en algunos sectores por lo cual se hizo  necesario su rectificación; además existían líneas que presentaban discontinuidades en su información por lo que fue  necesario proceder  a la investigación e inclusión de los tramos faltantes.

En cuanto a la cantidad, localización e identificación de accesorios y siguiendo el mismo procedimiento anterior, se encontró igualmente, que la información contenida en los planos digitales era incompleta para cerca de la tercera parte de las líneas especialmente en cuanto a la cantidad e identificación de los diferentes accesorios instalados, especialmente válvulas.

Teniendo en cuenta que las dos (2) coberturas digitales entregadas por el CIG, eran diferentes entre sí, se procedió a definir una, la cual debería corresponder a la más semejante, en cuanto a alineamientos, a los contenidos en las planchas 1:5000, y la más completa en cantidad e identificación de accesorios según lo contenido y obtenido, por coordenadas, en los planos de obra,  se tuvo como guía también la información de las coberturas relacionadas anteriormente tales como Ortofotos del IGAC, mosaicos de 1993 a 1997, Cobertura de localidades del DACD, Cobertura de barrios del DACD, Cobertura de malla vial del DACD, Cobertura del perímetro de manzanas del DACD.

Una vez defina la cobertura más completa y semejante a lo indicado en planos se  adelantó el proceso para su optimización y complementación con el siguiente orden:

- Completar los alineamientos discontinuos.

- Corrección de los alineamientos desviados

- Completar la cantidad e identificación de los accesorios.

La importancia de ubicar correctamente los accesorios se explica por la consecuente localización  automática de los tramos.  Para cada tramo se captura su diámetro, material, nombre de la línea, edad y código ( de acuerdo con el modelo de datos definido por LA EMPRESA).

Los accesorios se identificaron con un campo donde se consignó la fuente de donde provenía su información.  El uso de este campo de control permitió igualmente determinar si los accesorios han  sido editados o no y facilitará la posterior incorporación de dichos accesorios al SIG.

En general se capturaron todos los atributos que se encontraban disponibles, posteriormente y una vez se cuente con toda la información en formato digital, las labores de verificación se facilitarán.

El producto de ésta revisión es la cobertura de accesorios correspondiente a la totalidad de la red matriz de acueducto con los elementos provenientes de la cobertura de accesorios de la red matriz editados.  En los sitios donde hacen falta tramos correspondientes a la red matriz se identificaron e incorporaron los accesorios que permitieron efectuar una correcta conexión posteriormente, mediante el uso del programa ArcCAD.

#### Revisión a partir de planchas 1:5,000 en formato impreso

Consistió en identificar sobre la plancha 1:5,000 los accesorios y tramos que no se encontraron en las coberturas entregadas por el CIG (medio digital).   A medida que se obtuvieron dichos accesorios y previa confirmación con los planos de obra, se incorporaron uno a uno mediante una aplicación desarrollada en el software Avenue, dentro de un archivo Shape el cual posteriormente se incluirá dentro del SIG.

La aplicación considera los atributos que hacen parte de cada accesorio, lo que garantiza la incorporación final al SIG, esto es que existe una compatibilidad total entre la base de datos del SIG y la tabla de atributos de los nuevos accesorios, de tal manera que la actualización de la información se pueda realizar de forma transparente.

Dentro de las actividades ejecutadas en esta revisión se incluyen las siguientes:

- Selección de la información por línea

- Generación de buffers de trabajo

- Extracción de la cobertura principal de los nodos, puntos y tramos de cada línea, a partir de los buffers creados anteriormente

- Inclusión de nuevos accesorios e identificación de accesorios existentes que deberán ser editados o eliminados.

El producto de ésta revisión es un archivo Shape por línea revisada que contiene accesorios que no existían en las coberturas entregadas inicialmente por el CIG, donde también se capturan atributos como el código y el diámetro de cada accesorio.  Estos archivos en formato Shape posteriormente serán incorporados al SIG mediante el uso del programa ArcCAD.

#### Revisión a partir de información proveniente de los planos de registro de obra construida

Para las líneas no entregadas en medio digital se siguió el procedimiento descrito a continuación:

A partir de los planos de obra construida en escalas 1:500 y 1:1,000 se leen y toman las coordenadas de los accesorios que se han identificado como faltantes en las coberturas que se encuentran en el SIG, las cuales son registradas en un formato diseñado especialmente para ello, denominado por la Consultoría como "Formato para la caracterización de la Red Matriz".  Posteriormente fueron digitalizados dentro de un archivo en Excel que incluyó los siguientes atributos: Id, nombre de la línea, código del accesorio, diámetro, edad y coordenadas, además de otros puntos de interés para el estudio como deflexiones horizontales y verticales y cruces especiales.  En la Tabla No. 2.1.1 se muestra un ejemplo para la información digitalizada en Excel.

Tabla No. 2.1.1.  Información digitalizada en excell para aplicación Avenue.

| ID | NOMBRE | CODIGO ACCESORIO | DIA/TRO | EDAD | ESTE | NORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIV-24-090 | 10100 | 18 | 1986 | 91249.41 | 102244.39 |
| 2 | BIV-24-090 | 10104 | 4 | 1987 | 992279.40 | 995186.68 |
| 3 | LINEA DE REFUERZO EL CASTILLO - EL VOLADOR | 10901 | 1 | 1987 | 92276.00 | 95186.00 |
| 5 | LINEA DE REFUERZO EL CASTILLO - EL VOLADOR | 10104 | 4 | 1987 | 92125.00 | 94912.00 |
| 6 | LINEA DE REFUERZO EL CASTILLO - EL VOLADOR | 10104 | 4 | 1987 | 92396.00 | 94864.00 |
| 7 | LINEA DE REFUERZO EL CASTILLO - EL VOLADOR | 10104 | 4 | 1987 | 992195.56 | 994861.40 |
| 8 | LINEA DE REFUERZO EL CASTILLO - EL VOLADOR | 10107 | 4 | 1987 | 991626.86 | 994315.10 |
| 9 | LINEA DE REFUERZO AV, PRIMERA DE MAYO | 11500 |  | 1986 | 93096.00 | 102496.00 |
| 10 | LINEA DE REFUERZO AV, PRIMERA DE MAYO | 10901 |  | 1986 | 93096.00 | 102496.00 |
| 11 | LINEA DE REFUERZO AV, PRIMERA DE MAYO | 10100 |  | 1986 | 93096.00 | 102496.00 |

NOTA: La columna EDAD indica y se refiere el año de instalación de la tubería

Se desarrolló una aplicación en Avenue que permite incorporar los archivos descritos anteriormente de forma automática al ambiente del SIG.

### Conformación de las coberturas definitivas

Las actividades descritas en todo el numeral 2.1.2 Verificación y revisión de las líneas y accesorios, permitieron preparar la información proveniente de diferentes fuentes para su incorporación definitiva al SIG.  Para llevar a cabo estas actividades dentro de las que se incluyeron la numeración de cada uno de los elementos (nodos y tramos) y su inclusión dentro de la topología existente, se utilizó el programa ArcCAD.

En forma detallada las actividades descritas en 2.1.2.1 Revisión a partir de las planchas 1:5.000,  se llevaron a cabo, para la totalidad de las discontinuidades que presentaban las líneas entregadas en medio digital, complementada y verificada previamente con la información obtenida de los planos de obra construida.

Para la totalidad de las líneas no entregadas en medio digital se desarrollan las actividades descritas en el numeral 2.1.2.2 Revisión a partir de información proveniente de los planos de registro de obra construida, es decir incorporación al sistema por medio de los registros contenidos en los planos finales de construcción.

Para ello se desarrolló una aplicación en el programa Lisp que permite actualizar tanto la cobertura de los accesorios como la cobertura de los tramos que conectan dichos accesorios; el manejo de las coberturas y la numeración se realiza de forma automática.  El trazado de los tramos faltantes y la ubicación de los accesorios se lleva a cabo utilizando comandos básicos de AutoCAD.

### parámetros considerados para la clasificación

Se ha definido para el presente estudio, como parámetros principales para la caracterización de las tuberías aquellos comunes entre ellas, de tipo geométrico y físico, que a su vez faciliten una agrupación para su tipificación, el análisis y  evaluación respectiva; éstas características son el material del que esta conformado el tubo, su clase, diámetro y edad.

Para la definición de cada uno de estos parámetros se partió tanto de la información en medio digital como en medio escrito relacionada anteriormente, dando especial prioridad a la contenida en los planos de obra construida e informes técnicos consultados.

Para una mejor comprensión de los parámetros que definen las características de las tuberías, a continuación se presenta una relación y descripción de cada uno ellos.

#### DIÁMETRO

Es una característica geométrica que corresponde al diámetro interior del tubo y por consiguiente, en cierta forma, indicadora de su capacidad de transporte e importancia dentro del sistema. Dentro de la investigación adelantada se encontraron diámetros de  16", 20", 24", 30", 34", 36", 42", 48", 60" y 78", tal como se muestra en el Cuadro No. 2 del Anexo 2 y plano JR-052-GEN-002-E del anexo 16.  Para el tramo rehabilitado de la línea Tibitó-Cantarrana el diámetro interno final es de 71”.

#### Material

Para los efectos del presente estudio se ha relacionado directamente con la norma de fabricación que cumple el tubo en toda su integridad. En especial esta característica física, permite su clasificación dentro del rango de  tuberías rígidas a flexibles, dando un indicador del tipo de cimentación, relleno lateral y superior con que fue instalada. Dentro de la investigación adelantada se encontraron cinco (5) tipos básicos de material (ver plano JR-052-GEN-003-E) que se describen a continuación:

##### AWWA C 301 - Prestressed Concrete Cylinder Pipe (PCCP).

Se compone de un cilindro de lámina delgada de acero embebido, interior y exteriormente en concreto, con varilla de alto tensionamiento sobre el cilindro de concreto y un revestimiento exterior en mortero lanzado. Su junta es de espigo campana con empaque de caucho; sus accesorios son piezas independientes fabricados en lámina de acero con revestimiento en concreto con extremos lisos o de brida. Se clasifica como un tubo rígido y se encontró en diámetros de 78".

##### AWWA C 303 - Concrete Cylinder Pipe (CCP).

Se compone de un cilindro en lámina de acero con varilla ligeramente tensionada sobre él; un revestimiento interior con mortero centrifugado y otro exterior con mortero lanzado. Su junta es espigo campana con empaque de caucho, sus accesorios son piezas en lámina de acero fabricadas sobre el mismo tubo con extremos de espigo, campana, liso o brida. Se clasifica como un tubo semirígido y se encontró en diámetros de 16" hasta 60".

##### AWWA C 200 - Steel Pipe (Tubería de acero).

Se compone de un cilindro en lámina de acero el cual puede tener diversos tipos de revestimiento, interior y exterior, tales como mortero el cual cumple la norma AWWA C 205; esmalte con norma AWWAC203; pintura epóxica con norma AWWA C 210 o una combinación de éstos. Su junta puede ser de tres tipos fundamentales, unión soldada a tope, unión mecánica o unión espigo campana, sus accesorios son fabricados en lámina de acero con los extremos según los requerimientos. Se clasifica como un tubo flexible y se encontró en diámetros hasta de 60".

##### AWWA C 110  o ASTM A-125 - Fundición Gris.

El tubo es un cilindro de hierro en fundición gris, con revestimientos bituminosos.  Su junta es espigo campana calafateadas, sus accesorios son fabricados en el  mismo material del tubo. Se clasifica como un tubo rígido y se encontró en diámetros de 16".

##### AWWA C400 - (A.C.).

El tubo es fabricado con fibras de asbesto mezcladas con cemento, sus juntas son uniones del mismo material y los accesorios son elementos de fundición. Se clasifica como un tubo rígido y se encontró en diámetro de 16".

#### Edad

Corresponde al tiempo que llevan en funcionamiento las tuberías, para efectos del presente estudio se tomó a partir del año en que fueron construidas las líneas, es decir el año en que fue instalada la tubería y sus demás elementos, por lo tanto es un indicador que se encuentra directamente relacionado con la vida útil de la tubería y los accesorios. En la investigación adelantada se encontraron tuberías con fecha de construcción desde 1936 hasta 1998.  Ver cuadro No. 2 (Anexo 2) y plano JR-052-GEN-004-E del anexo 16.

#### Clase

Independientemente de la norma de fabricación del tubo, ya mencionada, ésta característica física, se encuentra relacionada directamente con su capacidad para soportar cargas internas y especialmente presiones. Dentro de la investigación adelantada se encontraron distintas clases de tuberías para las cuales su presión de trabajo varia entre 150 y 250 psi., Según lo indicado en el Cuadro No. 2 del Anexo 2. (Ver Anexo 16 Plano JR-052-GEN-005-E).

### caracterización del inventario

En los Cuadros Nos. 1 y 2 (Anexos 1 y 2 respectivamente), se presenta en forma general el inventario de redes matrices y las características, anteriormente descritas,  para cada una de ellas.

En el Cuadro No. 1 se presenta a manera comparativa las diferentes longitudes, en metros lineales, encontradas para las distintas líneas y según lo indicado por cada una de las fuentes consultadas, previo las siguientes aclaraciones para cada una de las columnas en donde se indica la longitud de las líneas:

- Longitud Estudio de Vulnerabilidad: Corresponden a las longitudes en metros lineales indicadas en el estudio para el Análisis de Vulnerabilidad del Sistema  Distribución de la Red matriz del Sistema de Acueducto de Santa Fe de Bogotá D.C. y el Municipio de Soacha, elaborado por la firma Consultoría Colombiana S.A. en el año 2000

- Longitud American Pipe and Construction Intl: Longitudes obtenidas según planos de obra construida de esta firma, para las líneas construidas con las tuberías fabricadas por la firma para el programa Bogotá IV especialmente y algunas otras, de diferentes fechas.

- Longitud Análisis Operacional: Longitudes obtenidas del Estudio de Actualización del Análisis Operacional del Sistema Red matriz de Distribución de Acueducto de Santa Fe de Bogotá, realizado por la firma Salgado, Meléndez y Asociados, elaborado en el año 1998.

- Longitud Planos de Obra: Longitud indicada en los planos de obra construida disponibles en la Dirección de Diseño y Planeamiento Urbano de LA EMPRESA y con diferentes fechas. En la medida que avance el presente estudio serán incorporadas las obras nuevas correspondientes a la red matriz. .

- Longitud C.I.G.: Longitud obtenida de la información suministrada en medio digital por el centro de información geográfica de LA EMPRESA y sobre la cual se hace referencia en el numeral  2.1.1. Cabe resaltar que la información recibida en medio digital no contenía la totalidad de las líneas inventariadas, es decir existían algunas líneas de las redes matrices que LA EMPRESA no había incorporado al sistema de información lo cual se refleja en el cuadro No. 2.1.2.

- Longitud Final: Corresponde a la longitud, en metros lineales, que será objeto del presente estudio, la misma se definió entre las indicadas por las fuentes anteriormente consultadas y dando el siguiente orden de prevalencia:

  - Planos de Obra Construida de la E.A.A.B.

  - Centro de información geográfica de la E.A.A.B. (C.I.G)

  - Consultoría para el Análisis de Vulnerabilidad del Sistema Red Matriz.

  - Planos de obra construida A.P.

  - Estudio de Actualización del Análisis operacional del Sistema red matriz.

El anterior orden corresponde por grado de detalle y precisión que presenta la información indicada en la respectiva fuente.

En el Cuadro No. 2 se presenta para cada una de las líneas definidas sus características, geométricas y físicas según la descripción realizada y se indica la respectiva zona de servicio que atiende.  (Ver Plano JR-052-GEN-001-E del Anexo 16).

### clasificación SEGÚN características

Una vez identificado el inventario de las redes matrices y sus características se procedió a realizar una clasificación según cada una de ellas, se anota que el presente inventario será objeto de actualización permanente en la medida que nuevos proyectos sean involucrados durante el desarrollo del estudio.

#### clasificación por diámetros

En la Tabla No. 2.1.2 se indica según la fuente consultada las longitudes totales obtenidas clasificadas por diámetros y el porcentaje de participación de cada uno sobre el total de la longitud de la red matriz, obteniéndose que la mayor longitud instalada corresponde al diámetro de 24", con el 25.65% del total final instalado.  La longitud de tubería instalada por diámetros se observa en el Gráfica No. 2.1.1, así mismo en la Gráfica No. 2.1.2 se presenta la longitud de tubería instalada por in-meter (pulgadas-metro).  (Ver Plano JR-052-GEN-002-E del Anexo 16)

Tabla No. 2.1.2.  Longitudes de tubería para las fuentes consultadas según clasificación por diámetros.

| DIÁMETRO | LONGITUD CONSUL. COLOMB (mts.) | LONGITUD AMERICAN PIPE (mts.) | LONGITUD S. M. A. (mts.) | LONGITUD PLANOS DE OBRA (mts.) | LONGITUD C. I. G. (mts.) | LONGITUD FINAL (mts) | % DEL TOTAL FINAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuberías de 78" = | 54,109.39 | 0.00 | 52,087.00 | 52,694.83 | 53,295.31 | 52,694.83 | 12.04 |
| Tuberías de 60" = | 59,650.18 | 7,155.12 | 45,903.00 | 60,332.82 | 56,353.82 | 61,557.32 | 14.07 |
| Tuberías de 48" = | 9,968.61 | 2,060.07 | 10,825.00 | 9,808.55 | 14,261.85 | 10,028.55 | 2.29 |
| Tuberías de 42" = | 47,082.19 | 8,899.89 | 44,633.00 | 39,550.62 | 34,289.09 | 47,752.28 | 10.91 |
| Tuberías de 36" = | 28,050.22 | 6,662.81 | 26,990.00 | 20,260.27 | 26,598.72 | 36,510.72 | 8.34 |
| Tuberías de 34" = | 16,136.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,136.53 | 16,136.53 | 3.69 |
| Tuberías de 30" = | 18,281.94 | 7,531.43 | 15,111.00 | 7,876.41 | 15,026.85 | 19,779.79 | 4.52 |
| Tuberías de 24" = | 107,502.04 | 31,951.26 | 78,507.00 | 51,353.15 | 93,324.04 | 112,240.93 | 25.65 |
| Tuberías de 20" = | 19,594.17 | 2,631.65 | 2,250.00 | 6,047.81 | 20,363.21 | 24,325.74 | 5.56 |
| Tuberías de 16" = | 27,830.91 | 10,836.98 | 10,860.00 | 44,283.21 | 44,200.89 | 56,611.61 | 12.94 |
| TOTALES | 388,206.20 | 77,729.21 | 287,166.00 | 292,207.67 | 373,850.31 | 437,638.30 | 100.00 |

# Gráfica No. 2.1.1.  Longitudes de tubería instalada por diámetros.

# Gráfica No. 2.1.2.  Longitudes de tubería instalada por in-meter (pulg-ml).

En la Tabla No. 2.1.3 se muestra en resumen los porcentajes instalados para cada uno de los diámetros encontrados en la Red matriz con relación a la longitud total definida para el presente estudio, a la fecha, en unidades de pulgada - metro, la cual resulta del producto entre el diámetro interno del tubo y su longitud instalada. Como resultado se ha obtenido que el diámetro con mayor índice lo representa la tubería de 78", con el 24.40%, le sigue la de 60" con el 22.90% y la de 24" con el 16.00%.

Se ha seleccionado esta unidad de medida, la cual es utilizada por los fabricantes con el fin de incluir el "peso" del diámetro sobre el sistema, ya que pueden ser más representativos por costos e importancia, 1000 metros de 78" que 1000 de 16".

Tabla No. 2.1.3. Porcentajes de tubería instalada para la clasificación según diámetros con relación al  índice total IN-METER.

| DIÁMETRO | LONGITUD FINAL (mts) | CANTIDAD IN*METER | % DEL TOTAL FINAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuberías de 78" = | 52,694.83 | 4’110,196.74 | 24.4 |
| Tuberías de 60" = | 61,557.32 | 3’693,439.2 | 21.9 |
| Tuberías de 48" = | 10,028.55 | 481,370.4 | 2.9 |
| Tuberías de 42" = | 47,752.28 | 2’005,595.76 | 11.9 |
| Tuberías de 36" = | 36,510.72 | 1’314,385.92 | 7.8 |
| Tuberías de 34" = | 16,136.53 | 548,642.02 | 3.3 |
| Tuberías de 30" = | 19,779.79 | 593,393.7 | 3.5 |
| Tuberías de 24" = | 112,240.93 | 2’693,782.32 | 16.0 |
| Tuberías de 20" = | 24,325.74 | 486,514.8 | 2.9 |
| Tuberías de 16" = | 56,611.61 | 905,785.76 | 5.4 |
| TOTALES | 437,638.30 | 16’833,106.62 | 100.00 |

#### Clasificación por tipo de material o norma de FABRICACIÓN

En la Tabla No. 2.1.4 se muestran para cada una de las fuentes consultadas, las cantidades totales en longitud clasificadas por tipo de material, según los tipos básicos encontrados, ya descritos y en la Tabla No. 2.1.5 el porcentaje de longitud de tubería instalada para cada tipo de material encontrado con respecto a la longitud total definida para el presente estudio. Como se puede apreciar el mayor porcentaje, por amplia mayoría, lo representan las tuberías con norma de fabricación AWWA C303 y conocida como CCP con el 72.50%. (Ver Gráfica No. 2.1.3).  (Ver Plano JR-052-GEN-003-E del Anexo 16).

Tabla No. 2.1.4.  Longitudes totales de tubería para las fuentes consultadas y según norma de fabricación.

| NORMA DE FABRICACIÓN | TIPO | LONGITUD CONSUL. COLOM.(mts.) | LONGITUD AMERICAN PIPE (mts.) | LONGITUD S. M. A. (mts.) | LONGITUD PLANOS DE OBRA (mts.) | LONGITUD C. I. G. (mts.) | LONGITUD FINAL (mts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AWWA C301 | PCCP | 54,109.39 | 0,0 | 52,087 | 52,694.83 | 53,295.31 | 52,694.83 |
| AWWA C200 C203 | ACERO | 43,815.56 | 376.5 | 21,504 | 28,729.6 | 35,037.9 | 46,097.28 |
| AWWA C200 C205 | ACERO | 8,725.19 | 8,838.69 | 8,965 | 9,258.66 | 9,281.48 | 9,258.66 |
| AWWA C303 | CCP | 279,117.87 | 68,514.02 | 204,610.0 | 190,244.39 | 266,721.17 | 317,173.02 |
| AWWA C110 | FUNDICIÓN | 2,438.19 | 0,0 | 0,0 | 11,280.19 | 8,380.13 | 11,280.19 |
| AWWA C400 | ASB. CEM. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,134.32 | 1,134.32 |
| TOTALES |  | 388,206.20 | 77,729.21 | 287,166.00 | 292,207.67 | 372,715.99 | 437,638.30 |

Tabla No. 2.1.5.  Porcentajes de longitud instalada para la clasificación según norma de fabricación.

| NORMA DE FABRICACIÓN | LONGITUD FINAL (mts) | % |
| --- | --- | --- |
| AWWA C301 | 52,694.83 | 12.0 |
| AWWA C200 C203 | 46,097.28 | 10.5 |
| AWWA C200 C205 | 9,258.66 | 2.1 |
| AWWA C303 | 317,173.02 | 72.5 |
| AWWA C110 | 11,280.19 | 2.6 |
| AWWA C400 | 1,134.32 | 0.3 |
| TOTALES | 437,638.30 | 100.0 |

# Gráfica No. 2.1.3.  Longitudes de tubería instalada por material.

#### clasificación por edad

En la Tabla No. 2.1.6 se muestra para cada una de las fuentes, las cantidades totales de longitud de tuberías, clasificadas por edades en rangos de 10 años hasta los 50 y mayores de 50 años y en la Tabla No. 2.1.7 el porcentaje de longitud de tubería instalada para cada rango de edad seleccionado con respecto a la longitud total definida para el estudio. Como se puede apreciar el mayor porcentaje lo representan las tuberías con edades entre 20 y 30 años de edad, con el 25.00%. (Ver Gráfica No. 2.1.4).  (ver Plano JR-052-GEN-004-E del Anexo 16).

Tabla No. 2.1.6.  Longitudes de tubería instalada para las fuentes consultadas y según clasificación por edad.

| EDAD | LONGITUD CONSUL. COLOMB .(mts.) | LONGITUD AMERICAN PIPE (mts.) | LONGITUD S. M. A. (mts.) | LONGITUD PLANOS DE OBRA (mts.) | LONGITUD C. I. G. (mts.) | LONGITUD FINAL (mts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MENOS DE 10 AÑOS | 3,3073.6 | 16,949.43 | 19,570 | 48,019.56 | 38,701.84 | 58,923.69 |
| ENTRE 10 Y 20 AÑOS | 83,496.93 | 34,928.09 | 61,860 | 69,091.82 | 70,842.32 | 82,453.65 |
| ENTRE 20 Y 30 AÑOS | 107,220.81 | 14,501.69 | 82,023 | 43,467.95 | 97,482.06 | 109,386.24 |
| ENTRE 30 Y 40 AÑOS | 78,276.48 | 11,350 | 76,632 | 84,581.55 | 87,691.87 | 89,854.31 |
| ENTRE 40 Y 50 AÑOS | 54,590.71 | 0,0 | 47,081 | 47,046.79 | 47,584.57 | 65,472.76 |
| MÁS DE 50 AÑOS | 31,547.67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,547.65 | 31,547.65 |
| TOTALES | 388,206.20 | 77,729.21 | 287,166.00 | 292,207.67 | 373,850.31 | 437,638.30 |

Tabla No. 2.1.7.  Porcentajes de tubería instalada para la clasificación según edad.

| EDAD | LONGITUD FINAL (mts) | % |
| --- | --- | --- |
| MENOS DE 10 AÑOS | 58,923.69 | 13.5 |
| ENTRE 10 Y 20 AÑOS | 82,453.65 | 18.8 |
| ENTRE 20 Y 30 AÑOS | 109,386.24 | 25.0 |
| ENTRE 30 Y 40 AÑOS | 89,854.31 | 20.5 |
| ENTRE 40 Y 50 AÑOS | 65,472.76 | 15.0 |
| MÁS DE 50 AÑOS | 31,547.65 | 7.2 |
| TOTALES | 437,638.30 | 100.0 |

# Gráfica No. 2.1.4.  Longitudes de tubería instalada por edad.

#### clasificación por clase

En la Tabla No. 2.1.8 se indica para las diferentes clases de tubería encontrada, la longitud final y el porcentaje de participación sobre el total de la longitud de la red matriz instalada.  Como se puede apreciar en el Cuadro No. 2 (Anexo 2) no ha sido posible encontrar la clase de tubería para la totalidad de las líneas inventariadas; sin embargo los resultados muestran que predomina las líneas con tubería de clase 150 PSI con el 53.90 % de la longitud total instalada y que adicionalmente existen líneas construidas con dos y hasta más clases de tubería en las que se incluye también la clase 150 PSI.  (ver Gráfica No. 2.1.5).  (Ver Plano JR-052-GEN-005-E del Anexo 16).

Tabla No. 2.1.8.  Porcentaje de participación respecto a la longitud final instalada.

| CLASE (PSI) | LONGITUD FINAL (mts) | % |
| --- | --- | --- |
| 150 | 236,005.14 | 53.9 |
| 150 - 180 | 52,694.83 | 12.0 |
| 185 | 2,546.09 | 0.6 |
| 200 | 12,626.68 | 2.9 |
| 150 -200 | 4,734.14 | 1.1 |
| 150 -250 | 2,242.14 | 0.5 |
| 250 | 9,790.59 | 2.2 |
| 350 | 14,650.00 | 3.3 |
| NO DISPONIBLE | 102,348.69 | 23.4 |
| TOTALES | 437,638.30 | 100.0 |

# Gráfica No. 2.1.5.  Longitudes de tubería instalada por clase de tubería

La información respecto a la clase de tubería instalada solamente se encontró en los planos de obra;  las líneas en las cuales no aparece información significa  que la misma  no estaba disponible (N.D) en los planos investigados.

#### CLASIFICACIÓN POR ZONAS DE SERVICIO

En la Tabla No. 2.1.9 se indican la longitudes en metros lineales y el porcentaje sobre la longitud total para cada una de las zonas de servicio en que se encuentra dividida la ciudad de Bogotá.  Como se puede apreciar, la zona baja norte con 220,644.39 m que representan el 49.48% es la zona que posee la mayor cantidad de tuberías colocadas geográficamente sobre su área abastecida.

# Tabla No. 2.1.9.  Clasificación de las tuberías por zonas de servicio

| ZONA DE SERVICIO | LONGITUD MTS. | % |
| --- | --- | --- |
| LÍNEAS EXPRESAS | 27.308,78 | 6,24 |
| CONTROL SANTAFE | 3.863,73 | 0,88 |
| LA LAGUNA | 5.168,11 | 1,18 |
| SAN DIEGO NORTE | 3.871,52 | 0,88 |
| SAN DIEGO SUR | 19.293,67 | 4,40 |
| SOACHA | 8.639,04 | 1,97 |
| VITELMA CIUDAD BOLIVAR | 10.763,98 | 2,45 |
| VITELMA GRAVEDAD | 32.689,26 | 7,46 |
| VITELMA SUR ORIENTAL | 4.954,26 | 1,12 |
| ZONA BAJA SUR | 43.181,07 | 9,87 |
| ZONA BAJA NORTE | 201.187,59 | 45,97 |
| ZONA BAJA NORTE y ZONA BAJA SUR | 46.242,69 | 10.57 |
| ZONA INTERMEDIA | 14.338,07 | 3,27 |
| REGADERA (LÍNEA AGUA CRUDA) | 16.136,53 | 3,68 |
| TOTAL | 437638,30 | 100,00 |

### CONCLUSIONES

De acuerdo con la información recopilada y su clasificación la cual se presenta en el cuadro resumen Tabla 8.2.1   se tiene lo siguiente:

- Existen diferencias entre las longitudes indicadas por las diferentes fuentes consultadas para las mismas líneas de red matriz.

- La mayor longitud de tubería instalada en la red matriz corresponde al diámetro de 24" con 112.240,93 metros lineales que representan el 25,65% del total de tubería instalada, ver Tabla No. 2.1.2 y Gráfica No. 2.1.1.

- El mayor diámetro instalado en red matriz corresponde a 78", existe una sola línea llamada Tibitóc - Casablanca, con una longitud de 52.694,83 metros lineales, ver Tabla No. 2.1.2 y Gráfica No. 2.1.2.

- La tubería que cumple con la norma de fabricación AWWA C303 o CCP, con 317.173,02 metros lineales que representan el 75.50% del total instalado, es la tubería con mayor longitud y se encuentra en diámetros desde 16" hasta 60", ver Tablas No. 2.1.4 y 2.1.5 y la Gráfica No. 2.1.3.

- En cuanto a la clasificación por edad predominan las tuberías con edades entre 20 y 30 años de instaladas con el 25.00% del total instalado, es decir 109.386,24 metros lineales. (Ver Tablas No. 2.1.6 y 2.1.7, y Gráfica No. 2.1.4).

- Por la clase de la tubería predominan las líneas construidas con clase 150 PSI con 236.005,14 metros lineales que representan el 53.90% del total instalado y se encontraron en diámetros desde 16" hasta 78". (Ver Tabla No. 2.1.8 y Gráfica No. 2.1.5).

- Existen líneas construidas con dos y más clases de tuberías por ejemplo líneas con clase 180 y 150 PSI, en donde predomina también la clase 150.

- La información disponible para obtener la clase de tubería de cada una de las líneas inventariadas es incompleta y la misma no se indica para algunas líneas ni en los planos de obra disponibles en LA EMPRESA.

- Respecto al índice pulgada-metro que se ha seleccionado como un indicador del "peso" del diámetro sobre la longitud instalada se puede apreciar que para las  tuberías de mayor diámetro, como son de 78" y 60" éste alcanza los valores más altos, llegando al 24.40% y 21.90% del total, respectivamente.

- No se encontró una razón que justificará las diferencias de la información entre las diferentes fuentes investigadas, especialmente en cuanto a longitud de las líneas, por tal motivo se optó por dar el orden de prevalencia mencionado, en que se priorizó la información contenida en planos de obra construida de LA EMPRESA.

- Aunque el presente inventario y clasificación puede estar sujeto a algunas modificaciones, estas pueden ser menores o en su defecto tener carácter de ser complementos o adiciones por lo que el mismo se tomará como la base para las siguientes fases del presente estudio.

## INVENTARIO ELECTROMECÁNICO

### INFORMACIÓN RECOPILADA

Adicionalmente a la información recopilada para llevar a cabo el inventario de las líneas tanto en medio digital como medio impreso, ya descrita, para la realización del inventario de las válvulas mayores o iguales a 16", se recurrió a la información disponible en la Dirección de Mantenimiento Electromecánico, División Mecánica, de donde se obtuvo fotocopia y digital del documento Reporte de Equipos por Ubicación.

En la Dirección de Mantenimiento Acueducto de LA EMPRESA se investigó, sin mayores resultados, sobre información respecto a tipos de mantenimiento realizados y frecuencia de los mismos.

De igual manera de la información disponible en la Dirección de Operación y Control Acueducto se obtuvo fotocopia del Manual de esquemas e Información de la Red de Acueducto de Santa Fe de Bogotá, 1999 y del documento Esquemas de Punto de Operación - Plantas Perimetrales, 1998.

Con visitas de campo realizadas sobre el corredor de las líneas y especialmente a las estructuras de control se logró la verificación, complementación y actualización del inventario inicialmente entregado por LA EMPRESA en los archivos en medio digital, en los cuales, en lo relativo específicamente a válvulas carecía de información esencial como diámetro y tipo de válvula, por lo que se referenciaron en su oportunidad, por parte de la EAAB,  con los códigos de válvulas genéricas sin identificar (10000)  o simplemente válvula genérica (10100), en la gran mayoría.

En cuanto al archivo suministrado por la División Mecánica de LA EMPRESA, no ha sido actualizado, ya que el mismo  no indica algunas modificaciones o cambios de válvulas realizadas por la E.A.A.B. en los últimos años, en varias Estructuras de Control y algunas líneas de distribución.

# El inventario original de la EAAB se incluyo en el informe del Producto No. 1

### conformación del inventario final

Para las válvulas directas sobre la Red Matriz, la información recibida en medio digital se ha venido mejorando, en una labor que ha resultado dispendiosa y ha requerido más tiempo del programado inicialmente, especialmente por las condiciones halladas en terreno para la toma de la información, ya que la mayoría de las cámaras se encuentran inundadas, con basura o invadidos por personas ajenas a LA EMPRESA que las usan como refugio, adicionalmente a lo anterior se suma la insuficiente de la información que se indica en los planos de construcción, ya que en muchos ocasiones no se indica el diámetro de los accesorios.

En cuanto a las Estructuras de Control, fueron inspeccionadas todas las que actualmente se encuentran en servicio y que poseen válvulas mayores o iguales a 16”, con el objeto de incluirlas en el inventario, y actualizar los esquemas de la Dirección de Operación y Control.  Como resultado de lo anterior, se presenta el Cuadro No. 3 del Anexo 3, con el inventario actualizado de las válvulas de las estructuras de control inspeccionadas.

### CARACTERIZACIÓN DEL INVENTARIO DE VÁLVULAS.

Aunque inicialmente se intentó incluir en el presente estudio para las características básicas de las válvulas además de el diámetro, tipo de válvula, el año de instalación y función, algunas características relacionadas con la marca, el modelo o referencia y año de fabricación, tipo de mantenimiento recibido y últimas operaciones, no fue posible debido a las dificultades y poca información disponible. Sin embargo en el Cuadro No. 3A del Anexo 3, se presenta un resumen  de los principales elementos inventariados, hasta la fecha para las válvulas directas sobre las líneas y sus principales características encontradas el cual seguirá siendo objeto de verificación y actualización a medida que se avance en el estudio.

Respecto a la ubicación de las válvulas se encontró que, especialmente algunas localizadas directamente sobre las líneas han sufrido algún tipo de modificación respecto a su posición inicial debido principalmente a obras de distinto origen ejecutas con posterioridad.

### CLASIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE VÁLVULAS

Tal como se ha mencionado anteriormente las válvulas han sido divididas en dos grandes grupos como son, las válvulas instaladas en las Estructuras de Control, entradas y salidas de tanques y las válvulas directas sobre la red.

En cuanto a las válvulas instaladas sobre las Estructuras de Control y tanques, han sido revisadas, inspeccionadas e inventariadas en su totalidad para las estructuras en funcionamiento; en el Cuadro No. 3 del Anexo 3, se indica para cada una de ellas su ubicación, dirección aproximada, código según LA EMPRESA, diámetro, marca, tipo de actuador, tipo de válvula y función dentro del sistema ya sea de cierre, reductora de presión, purga, by-pass o alguna otra.

Respecto a las válvulas directas sobre las líneas solo ha sido posible la inspección de algunas, 60 aproximadamente, lo anterior debido a que en su gran mayoría se encuentran inundadas, con basuras o invadidas, en el Cuadro No. 3A del Anexo 3 se muestra el resumen final, en el cual se indica la misma información anterior para cada una de las válvulas registradas.

A continuación se presenta una clasificación de las válvulas, según estos dos grandes grupos, y sus características de diámetro, tipo de válvula y marca.

#### Válvulas en estaciones de control y tanques.

El número total de válvulas inventariadas fue de 332; se ha incluido en el listado,  para un total de 354 elementos inventariados, aunque para la mayoría de las válvulas fue posible su identificación, existen algunas en las que no se encontró disponible la información respecto a la marca y tipo de válvula.

Con la investigación de campo adelantada se procederá a la revisión y actualización de los Manuales de Esquemas de la dirección de Operación y Control.

##### Clasificación por Diámetro

En la Tabla No. 2.2.1 y en la Gráfica No. 2.2.1 se indica para cada una de los diámetros encontrados su cantidad, se han incluido diámetro menores de 16", ya que hacen parte del conjunto determinado, pero los mismos no son objeto del presente estudio.  Como se observa el mayor número de válvulas corresponden al diámetro de 16", con 131 unidades.

# Tabla No. 2.2.1.  Clasificación de válvulas por diámetro en Estructuras de Control

| DIÁMETRO (pulg) | CANTIDAD |
| --- | --- |
| 60 | 15 |
| 42 | 9 |
| 36 | 31 |
| 34 | 2 |
| 32 | 8 |
| 30 | 8 |
| 24 | 52 |
| 20 | 4 |
| 18 | 5 |
| 16 | 131 |
| 14 | 10 |
| 12 | 46 |
| 8 | 4 |
| 6 | 7 |
| TOTALES | 332 |

# Gráfica No. 2.2.1.  Válvulas por diámetro en Estructuras de Control

##### Clasificación por tipo de válvula.

En la Tabla No. 2.2.2 y en la Gráfica No. 2.2.2, se muestra la clasificación de las válvulas instaladas en las estructuras de control y tanques, según el tipo de la válvula, ya sea Mariposa, Cono, Diafragma, Cheque o algún otro. Como resultado se obtiene que la mayor cantidad corresponde a las válvulas de mariposa con 153 unidades instaladas. Para 24 de los 354 elementos no se encontró la información disponible y se han identificado con el rótulo de no disponible información, (N.D.I.).

# Tabla No. 2.2.2.  Clasificación por tipo de válvula

| TIPO DE VÁLVULA | CANTIDAD |
| --- | --- |
| MARIPOSA | 153 |
| CORTINA | 48 |
| CONO | 43 |
| CHEQUE | 27 |
| DIAFRAGMA | 16 |
| N.D.I. | 24 |
| CORTINA COMP | 9 |
| PASO ANULAR | 6 |
| MULTICHORRO | 3 |
| ACTUADOR ELECTRONICO | 2 |
| ARBOL | 1 |
| TOTAL | 332 |

# Gráfica No. 2.2.2.  Clasificación de válvulas en estaciones de control y tanques por tipo

##### Clasificación según marca

Para la clasificación según la marca de la válvula, los resultados se indican en la Tabla No. 2.2.3 y en la Gráfica No. 2.2.3, al igual que en el caso anterior, respecto a esta característica no se encontró información disponible para 23 elementos. Se encontraron 29 marcas diferentes, dentro de las que predominan las VANADUR y VAG con 61 y 38 unidades respectivamente.

# Tabla No. 2.2.3.  Clasificación según marca

| MARCA | CANTIDAD | MARCA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| VANADOAUR | 61 | POLYJET | 4 |
| VAG | 38 | AUMA | 4 |
| DE ZURIK | 30 | S.G. | 4 |
| MIROUX | 24 | APOLO | 3 |
| N.D.I. | 23 | MH | 3 |
| SHOWA | 18 | VARESCA | 2 |
| BARBARA | 18 | BOP & REUTER | 2 |
| PRATT | 18 | A.V.K. | 2 |
| TORINO | 16 | BLAKE BOROUGH | 1 |
| CLAYTON | 16 | DRESSER MANUFACTURINGS | 1 |
| KIWA | 11 | MULLER | 1 |
| ROSS | 9 | VALREX | 1 |
| CLASS | 9 | SEIBU | 1 |
| FLOMATIC | 8 | WATTS | 1 |
| EBARA | 3 |  |  |
| TOTAL | 332 |

# Gráfica No. 2.2.3.  Clasificación de válvulas en estaciones de control por marca

#### Válvulas directas sobre las líneas.

Para las válvulas directas sobre las líneas que conforman la red matriz de distribución, se recurrió al inventario suministrado por la División Mecánica de LA EMPRESA, cual fue complementado con la información de localización aproximada, nombre y código de la línea sobre la que está instalada,  tal como se indica en el Cuadro No. 3A del Anexo 3. El número total de válvulas inventariadas es de 393, todas correspondientes a diámetros mayores a 16".

La información disponible en cuanto a marca y función de la válvula es muy escasa, así por ejemplo existen 354 elementos de los que no se conoce su marca y 102 para los que no se identifica su función.

A continuación se presenta la clasificación del inventario anterior según las características de diámetro y tipo de válvula, ya que para la agrupación por marca y función dentro del sistema no se dispone de información suficiente.

##### Clasificación por Diámetro.

En la Tabla No. 2.2.4 y Gráfica No. 2.2.4   se muestran los resultados obtenidos, para la agrupación por diámetro para el grupo de válvulas directas sobre las líneas. La mayor cantidad corresponden a las válvulas de 16" con 165 unidades, seguidas por las de 24" con 96 unidades.

# Tabla No. 2.2.4.  Clasificación por diámetro.  Válvulas directas sobre las líneas

| DIÁMETRO (pulg) | Cantidad |
| --- | --- |
| 18 | 3 |
| 72 | 3 |
| 40 | 3 |
| 30 | 21 |
| 36 | 23 |
| 20 | 24 |
| 60 | 25 |
| 42 | 30 |
| 24 | 96 |
| 16 | 165 |
| TOTALES | 393 |

Gráfica No. 2.2.4.  Clasificación por diámetro.  Válvulas directas sobre las líneas matrices

##### Clasificación por tipo de válvula.

Los resultados para la agrupación por tipo de válvula se presentan en la Tabla No. 2.2.5 y la Gráfica No. 2.2.5.  La mayor cantidad corresponde a las de mariposa y compuerta con 227 y 147 unidades respectivamente. Se encontraron 16 válvulas sin identificar que se han demarcado con el rotulo ND.

# Tabla No. 2.2.5.  Clasificación por tipo de válvula.  Válvulas directas sobre la línea

| TIPO DE VÁLVULA | Cantidad |
| --- | --- |
| Cono | 3 |
| ND | 16 |
| Compuerta | 147 |
| Mariposa | 227 |
| TOTALES | 393 |

Gráfica No. 2.2.5.  Clasificación por tipo de válvula.  Válvulas directas sobre las líneas matrices

El inventario de válvulas, tanto directas sobre las tuberías como en estaciones de control y tanques, se ha venido y se encuentra en proceso de incorporación al sistema de información geográfica, para lo que ha sido necesario determinar su localización exacta por medio de sus coordenadas geográficas.

#### Inventario de otros accesorios

El inventario de las ventosas, válvulas de purga, pitómetros y bocas de acceso se ha venido conformando, esencialmente, con la información recopilada de los planos de obra construida consultados en la Dirección de Diseño y Desarrollo Urbano de la EAAB. De esta manera se avanza en el proceso de completar e identificar la recibida en medio digital.

En cuanto a las ventosas se han encontrado de dos tipos básicamente, las denominadas ventosas sencillas y las de doble cámara o automática.

##### Ventosas sencillas.

Este tipo de válvulas posee un flotador esférico dentro de una cámara cuya tapa tiene un orifico. Cuando la tubería se esta llenando, el flotador se encuentra en la parte inferior de la cámara, por acción de la gravedad, y el aire sale por el orificio de la tapa, cuando la tubería se llena, por acción de la presión,  el agua empuja el flotador contra el orifico de la tapa sellándolo. El proceso inverso sucede cuando la tubería es desocupada, es decir al descender el flotador, por efecto del descenso de la presión, hay ingreso de aire por el orifico de la tapa. Este tipo de válvulas puede poseer una o dos cámaras dependiendo del volumen de aire, en el caso de doble cámara, estas se encuentran al mismo nivel.

##### Ventosas de doble cámara o automática.

Estas válvulas permiten la salida de aire durante el llenado, así como posteriormente durante la operación evacuan el aire atrapado por la turbulencia del flujo. A diferencia de las anteriores las cámaras se encuentran a diferente nivel y la cámara alta posee un orifico más pequeño que la inferior. Estas cumplen básicamente tres funciones, la primera evacuar aire durante el llenado, la segunda evacuar aire durante la operación normal y la tercera entrada de aire en el vaciado.

Con relación a las válvulas de purga, instaladas en puntos estratégicos con el fin de permitir fundamentalmente el drenado de la tubería, son de tipo compuerta y de diferentes diámetros de 4" hasta 16".

En el cuadro anexo No. 3 se muestra una relación de los accesorios a la fecha inventariados. La información se encuentra en proceso de revisión y complementación especialmente en lo relacionado con sus características como diámetro, tipo y marcas.

## Identificación preliminar de corredores con afectación de predios

Se adelantó una investigación con el fin de conocer la reglamentación vigente sobre las zonas o áreas que demandan las redes matrices de distribución para su mantenimiento y operación.

Se consultó en la Dirección Administrativa de Bienes Raíces, en la Dirección de Diseño y Desarrollo Urbano de la EAAB y en la Unidad de gestión Ambiental de LA EMPRESA y no se conoció reglamentación alguna sobre este aspecto.

Para efectos del presente estudio y de manera preliminar, La Consultoría encontró que en algunos tramos las líneas de las redes matrices atraviesan propiedades privadas en donde sus propietarios mantienen restricciones para el acceso a los corredores ocupados por las tuberías y accesorios.

Adicionalmente a los ya mencionados, entre los diferentes tipos de afectaciones sobre las líneas de las redes matrices encontrados se encuentran las conexiones no autorizadas, especialmente sobre ventosas y válvulas de purga, y las construcciones sobre la proyección horizontal del eje de la tubería especialmente en áreas suburbanas.

En la Tabla No. 2.3.1  se relacionan las posibles invasiones de los corredores de la tubería de la red matriz identificados a la fecha durante las inspecciones de campo.

# Tabla No. 2.3.1. Relación preliminar de  líneas con corredores invadidos

| NOMBRE LÍNEA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Interconexión el Espinal D=60” | En predios privados (EAAB debe solicitar permiso para ingresar) |
| Interconexión Puente Piedra D=60” | En predios privados (EAAB debe solicitar permiso para ingresar) |
| Tibitóc-Casablanca D=78” | Aprox. 200m del corredor invadido por la cerca del Sr. Forero Fetecua, en la V-44 |
| Tibitó-Usaquen D=60” | En predios privados (EAAB debe solicitar permiso para ingresar) |
| Tanque Santa Ana-Usaquen D=60” | Aprox. 300m del corredor en predios privados (EAAB debe solicitar permiso para ingresar) |
| Vitelma-Columnas (refuerzo oriental) D=42” | La línea se encuentra cerca de los paramentos (cra 6 este por calle 31 A sur, entrada del tanque) |
| Autop. Norte por calle 153 (bombeo línea Suba-la Sierra) D=24” | En predios privados, sector flores calle 153, transv. 66 a cra 53B (EAAB debe solicitar permiso para ingresar) |
| Vitelma-Jalisco D=24” | Cra 13 por calle 45 sur, áreas de casas en el corredor |
| Santa Lucia-Tunjuelito D=24” | Diag. 61 sur por cra 18, Barrio México áreas de casas en el corredor |
| La Laguna-Monteblanco D=20” | Diag. 37 sur a la Diag. 40 sur por cra 1, Barrio Guacamayas, áreas de casas en el corredor |

Durante el transcurso y desarrollo del presente estudio  y una vez se encuentren plenamente identificados, La Consultoría recomendará las acciones de tipo legal y administrativas que LA EMPRESA deba adelantar con el fin de que se tomen las medidas necesarias para corregir este tipo de afectaciones.